ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Электротехника и транспортное электрооборудование»

ПРОЕКТ

На тему: «Мобильная транспортная система»

Разработали:

Студенты группы 20МЭ2

Гусев Ю.А.

Вихорева А.С.

Лебедев С.А.

Сарапкин М.В.

Руководитель проекта:

к.т.н., доцент Голобоков С.В.

г. Пенза

2021

Мобильная транспортная система

Назначение

Для транспортировки мелких партий грузов в настоящее время применяются средства малой механизации – тележки, каталки, коляски. Для транспортировки применяется труд рабочих. В сфере высокотехнологичного производства в большинстве трудятся женщины, и перевозка таких грузов для них представляет серьезную проблему.  Перевозка более тяжелых грузов, особенно с неровными полами представляет проблему и для рабочих-мужчин.  Применение других видов транспорта – электропогрузчиков, пневмотранспорта, конвейерных линий не всегда возможно или требует серьезных капитальных вложений.  Особенно остро проблема стоит в больницах – перевозка больных, инструментов, белья, продуктов, медикаментов и т.п.

Мобильная транспортная система предназначена для механизации погрузочных работ и перемещения грузов внутри помещений. Может применяться как внутрицеховой транспорт для перевозки мелких партий грузов, инструмента, больных, оснастки, комплектующих от складов непосредственно к рабочим местам. Область применения –   лечебные учреждения, электронная, медицинская, приборостроительная промышленность и т.п.

Мобильная транспортная система работает на электроприводе. По своему принципу действия является экологичной системой. Может применяться в закрытых производственных помещениях, административных, учебных, медицинских учреждениях, организациях досуга и культуры.

Компоновка

- Платформа (Шасси)

- Электродвигатель

- Источники Энергии (АКБ)

- Рабочий тормоз

- Стояночный тормоз

- Рукоятка управления

- Сенсорное управление

- Датчики

- Сигнализация

- Зарядное устройство

Вид сбоку

Вид снизу

Электрический привод

- Источник электроэнергии (АКБ)

- Двигатель постоянного тока

- ШИМ регулятор

- Микропроцессор

- Органы управления

- Датчики

- Тиристорные ключи

- Индикация

- Аварийная защита

Технические характеристики

Мощность электродвигателя ………………………………………...…….500 Вт

Масса груза………………………………………………………………..до 150 кг

Масса тележки в снаряженном состоянии…………………………….…..100 кг

Максимальная скорость ……………………………………………………..2 м/с

Запас хода……………………………………………………………………..10 км

Емкость АКБ ……………………………………………………..……….60Ач х 2

Время заряда……………………………………………………………..………8ч

Габаритные размеры ………………………………………….2000х600х800 (мм)

Клиренс ……………………………………………………………….………50 мм

Система управления

В общем виде структурная схема будет выглядеть так

В случае не правильной эксплуатации (превышение допустимой нагрузки) или поломок в ДПТ, а также режиме короткого замыкания в проводниках   система аварийной защиты автоматически отключает питание.

Предлагаемая транспортная система имеет интуитивно понятное и простое управление, что позволит применять его на предприятиях без дополнительной переподготовки персонала.  Применение системы позволит сократить количество рабочих и механизировать процесс доставки каких-либо грузов, деталей и т.п.

Функции

- Плавность хода, торможения (обеспечивается подачей коротких импульсов)

- Ручное управление курсом

- 2 режима торможения (рабочее торможение при отпускании рычага и режим блокировки колес при остановке тележки)

- Блокировка в режиме стоянки

- Индикация заряженности АКБ (позволяет держать под контролем состояние АКБ)

- Возможность промежуточной подзарядки

- Сенсорное управление

Отличительные особенности

Предлагаемый способ отличается от известной технологии электропогрузчиков и ручной перевозки. Для решения проблемы предлагается использовать легкие тележки с электроприводом. Питание электромоторов выполняется от автономных источников энергии. Управление режимами движения – сенсорное.  Рабочий лишь слегка тянет за рукоятку, а электропривод везет тележку вслед за ним. Электропривод тормозов стопорит тележку, если к рукоятке не прикладывается усилий. При отпускании ручек управления срабатывает режим торможения, а при остановке тележки задние колеса блокируются.