Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(Институт естественных и технических наук)

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

«ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ»

Исполнитель:

студентка 2 курса,

Ревина Анастасия Викторовна

Руководитель НИР:

к.п.н., доцент

Торосян Вера Федоровна

Сургут, 2021 г.

# ВВЕДЕНИЕ

Вода является главным источником жизни на земле. Тело человека примерно на 70% состоит из воды, а кровь и лимфа есть не что иное, как водные растворы сложного химического состава. Следовательно, и здоровье человека, и особенности его жизнедеятельности будут зависеть от качества питьевой воды. Проблема гигиены водоснабжения на сегодняшний день является одной из важнейших.

В нашем регионе также существует проблема качества питьевой воды. Это дало основание назвать проблему гигиены водоснабжения очень важной. Питьевая вода должна по органолептическим, химическим и микробиологическим, а также радиологическим показателям соответствовать требованиям Государственных стандартов России и санитарного законодательства. Все это и обусловило актуальность моего исследования. [2]

Цель исследования: Исследование различных способов очистки воды от органических загрязнителей.

Задачи:

1. Проанализировать содержание литературных источников по исследуемой теме;

2. Изучить различные методы очистки воды от органических соединений;

3. Проведение очистки воды с использованием различных видов адсорбентов;

4. Провести анализ проверки чистоты воды на показатель ХПК.

Объект исследования: фильтр-кувшин «Аквафор», активированный уголь, ионообменная смола АН-2.

Предмет исследования: показатель ХПК.

Практическая значимость: В настоящее время существует острая проблема загрязнения окружающей среды различными органическими соединениями. Органические соединения попадают в окружающую среду и наносят ей значительный экологический ущерб. Страдают все компоненты экосистемы: почвы, водоёмы, атмосфера, растительный и животный мир. Безопасность жизнедеятельности человека находится под угрозой. Поэтому перед исследователями стоит остро вопрос о способах и методах очистки воды. Очистка природных сред от органических загрязнителей, в процессе химического анализа, достаточно сложная и насущная проблема, решение которой предложено в данной работе.

# ГЛАВА 1. ЗАГРЯЗНИТЕЛИ ВОДЫ И СПОСОБЫ ЕЕ ОЧИСТКИ

# 1.1 Органические вещества в воде

Органические вещества — одна из самых сложных по качественному составу групп соединений, содержащихся в природных водах. Она включает органические кислоты, фенолы, гумусовые вещества, азотсодержащие соединения, углеводы и т. д., накапливающиеся за счет внутриводоемных процессов (автохтонные).

Природные воды содержат органические вещества в сравнительно невысоких концентрациях. Средняя концентрация органического углерода в речных и озерных водах редко превышает 20 мг/л. В морских и океанических водах содержание С еще более низкое. Содержание белковоподобных веществ, свободных аминокислот и аминов колеблется в пределах 20–340, 2–25 и 6–200 мкг азота на 1 л соответственно.

К числу аллохтонных (поступающих извне) относятся органические кислоты, эфиры, углеводы, гумусовые вещества. Концентрация органических кислот и сложных эфиров редко превышает пределы 40–200 и 50–100 мкг/л. Содержание углеводов несколько выше и нередко достигает единиц миллиграммов в 1 л. Значительную часть органического вещества природных вод составляют гумусовые вещества: гуминовые кислоты и фульвокислоты. Особенно богаты гуминовыми веществами воды северных районов страны, где концентрация их часто составляет единицы и десятки миллиграммов на 1 л. В морских и океанических водах среднее содержание гумусовых веществ ниже и редко превышает 3 мг/л.

По происхождению органические вещества природных вод делят на две большие группы:

- продукты биохимического распада остатков организмов, населяющих водоем (главным образом планктон), — это вещества автохтонного происхождения;

- органические вещества, поступающие в водоемы извне с речным стоком, атмосферными осадками, промышленными, хозяйственно-бытовыми и сельскохозяйственными сточными водами, — аллохтонные вещества. Особое место в этой группе занимают гумусовые вещества почв, торфяников, лесных подстилок.

Органические вещества природных вод могут находиться в состоянии истинных растворов, коллоидов и взвешенных грубых частиц (суспензий). Коллоидная форма миграции наиболее характерна для природных вод зоны гипергенеза, богатых высокомолекулярными гумусовыми веществами. Однако часть окрашенных органических соединений — фульвокислоты и некоторые формы гуминовых кислот — могут быть в состоянии истинных растворов. Для природных вод характерна миграция органического вещества в виде взвесей, например, детрита, состоящего из мельчайших органических и неорганических остатков, образующихся при распаде погибших организмов. Особое место среди этих явлений занимает комплексообразование, что имеет положительное биологическое значение, инактивируя избыточные количества ионов тяжелых металлов; благоприятствует растворению труднодоступных, но биологически важных элементов.

# 1.2 Методы очистки воды от органических соединений

Методы очистки вод можно разделить на: механические, химические, гидрохимические, электрохимические, физико-химические и биологические. Когда же они применяются вместе, то метод очистки и обезвреживания сточных вод называется комбинированным. Применение того или иного метода в каждом конкретном случае определяется характером загрязнения и степенью вредности примеси. Рассмотрим по подробней физико-химические способы, которые будут отчищать воду от органических соединений, такие как адсорбция, ионный обмен.

Адсорбция используется для глубокой очистки сточных вод в системах замкнутого водопотребления и доочистки сточных вод от органических веществ, в том числе и от биологически не разлагаемых.

Адсорбция – это прилипание частиц, находящихся в очищаемой среде, к твердым веществам – сорбентам. В качестве сорбентов применяют активированные угли, синтетические сорбенты, некоторые отходы производства (золу, шлаки, опилки). Процесс происходит в адсорбционных установках при перемешивании адсорбента с водой, при фильтровании ее через слой адсорбента или в кипящем слое. При этом размер частиц адсорбента составляет 0,1 мм. Серьезной проблемой является последующая очистка (регенерация) сорбента. Этот метод имеет ряд преимуществ, в том числе, высокую степень очистки (80 – 95%), возможность улавливания токсичных веществ при невысокой их концентрации, очистки сточных вод, содержащих несколько вредных веществ, а также их рекуперации (до использования) [2].

Ионный обмен представляет собой процесс взаимодействия раствора с твердой фазой, способной обменивать содержащиеся в ней ионы на ионы, присутствующие в растворе. Твердые вещества, обменивающие ионы, называют ионитами. Иониты, поглощающие из растворов положительные ионы, называют катионитами, а отрицательные ионы - анионитами. Ионитами могут быть природные вещества или вещества, полученные искусственно. К неорганическим природным ионитам относятся цеолиты, глинистые материалы, полевые шпаты, слюды и т.п. Неорганические синтетические иониты - силикагели, гидроксиды алюминия, хрома, циркония. Органические природные иониты — это гуминовые кислоты почв, сульфоугли. Наибольшее практическое значение имеют органические искусственные иониты — ионообменные смолы, имеющие развитую поверхность. Регенерацию адсорбента и ионитов проводят химическими методами. Преимуществами процесса являются возможность рекуперировать ценные вещества из загрязнений, высокая степень очистки, удаление высокотоксичных веществ, в том числе суперэкотоксикантов. Это метод дорогой, он требует четкой организации процесса и решения проблемы регенерации ионитов.

# ГЛАВА 2. ОЧИСТКА ВОДЫ

## 2.1 Физико-химические методы очистки

Основываясь на физико-химических способах очистки от органических соединений, был проведен эксперимент по очистке загрязненной воды активированным углем и ионообменной смолой.

1.Активированный уголь.

Для очистки воды был измельчен и переведен активированный уголь в раствор. Далее устанавливаем колонку и помещаем туда сначала вату, а следом активированный уголь, через полученную установку прогоняем нашу загрязненную воду.

2. Ионообменная смола.

Для очисти воды была применена ионообменная смола АН-2 заряженную в бюретке для титрования. Ионообменную смолу предварительно активировали. Методика активации заключается в следующем. Анионит в течение 1 часа набухает в дистиллированной воде, которую затем отсасывают из колонки с помощью вакуум- насоса. Набухший анионит переводят в активную форму обработкой его 5%-ным раствором NaOH. Затем промывают дистиллированной водой до нейтральной реакции промывных вод и отсасывают промывные воды до воздушно-сухого состояния ионообменной смолы. В обеих пробах вода стала чище.

## 2.2 Очистка фильтром

Для сравнения были изучены свойства бытового фильтра «Аквафор». Фильтр-кувшин был протестирован, как один из способов очистки воды в повседневной жизни.

Фильтр-кувшин — это проточный фильтр. Вода очищается, пока протекает через картридж благодаря силе тяжести. Внутри картриджа плотно упакованы гранулы активированного угля и ионообменной смолы. Активированный уголь впитывает вредные примеси: хлор, пестициды, нефтепродукты и другие токсины, благодаря чему вода становится прозрачной, убирается посторонний запах и привкус. Смола снижает жесткость воды и замедляет образование накипи. Крупные механические примеси: ржавчину, песок, ил – картридж задерживает как сито.

В фильтрах-кувшинах для воды Аквафор активированный уголь и смола смешаны с волокном Аквален (запатентованным изобретением компании). Благодаря Аквалену картридж дольше служит, а вода не может намыть себе “каналы” и пройти без очистки: Аквален крепко держит гранулы вместе, как корни дерева — почву. Для достоверности данных фильтр был разрезан. (прил. 1).

## 2.3 Проверка чистоты воды на показатель ХПК

Измерение такого показателя, как ХПК (химический показатель кислорода) нужно затем, чтобы проанализировать качество сточной воды или жидкости в водоеме либо с целью исследования состояния вод в целом. ХПК – это количественный показатель, он относится к наиболее информативным и подробным.

Метод исследования состояния жидкости с учетом ХПК заключается в том, что определяется количество кислорода, который был потрачен на окисление органики и минералов с содержанием углерода. ХПК также называют единицей химической окисляемости воды, поскольку органические вещества окисляются под действием кислорода. Ведь он, в свою очередь, относится к наиболее сильным окислителям.

Очищать сточные воды необходимо с целью сокращения концентрации вредных веществ до нормальных показателей, которые утверждены в нормативных документах.

Очистка проводится на специальных очистных сооружениях или станциях. Их компоновка зависит от количества и качества сточной воды, а также уровня ее загрязнения.

Для вычисления концентрации углерода, содержащегося в органических веществах, значение ХПК (мг О2 /дм3) умножается на 0,375.

В соответствии с требованиями к составу и свойствам воды водных объектов в контрольных створах и местах хозяйственно-питьевого водоснабжения величина ХПК не должна превышать 15 мг О2 /дм3, в зонах рекреации допускается величина ХПК до 30 мг О2 /дм3

Таблица 1

Величины ХПК с различной степенью загрязненности

| Степень загрязнения (классы водоемов) | ХПК, мг О2/дм3 |
| --- | --- |
| Очень чистые | 1 |
| Чистые | 2 |
| Умеренно загрязненные | 3 |
| Загрязненные | 4 |
| Грязные | 5–15 |
| Очень грязные | >15 |

Полученные результаты:

Таблица 2

| Показатель | Загрязненная вода | Фильтр «Аквафор» | Активированный уголь | Ионообменная смола АН-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ХПК О2 мг/л | 17 | 3 | 7 | 5 |

Рис 2. Диаграмма показателей ХПК

Исходя из полученных результатов следует, что лучше очистку от органических веществ производит фильтр «Аквафор» в полном составе. Отельные его части такие как активированный уголь и ионообменная смола, не дают столь высоких результатов действуя по отдельности.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, при выполнении работы по очистке воды от органических соединений, по определению химического потребления кислорода (ХПК), по материалам литературного анализа и полученных экспериментальных результатах можно сделать следующие выводы:

1. Активированный уголь и ионообменная смола АН- 2 при очистке загрязненной воды по показателю ХПК не дают хорошего результата. По сравнительным данным такие показатели будут относиться к грязной воде, в которой предел ХПК составляет от 5 до 15 мг О2/дм3.

2. Фильтр-кувшин «Аквафор» при очистке загрязненной воды гораздо лучше справился с поставленной задачей. В состав фильтра входит активированный уголь и ионообменная смола, что позволило добиться полученных результатов. По сравнительным данным такой показатель будет относиться к умеренно-загрязненной воде, в которой предел ХПК равен 3.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Пименова, Е.В. Химические методы анализа в мониторинге водных объектов: / Е.В. Пименова; М-во с.-х. РФ, ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. – Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2011. - 138 с.-100 экз.

- Рябчиков Б.Е. Современные методы подготовки воды для промышленного и бытового использования [Текст]: /. Рябчиков Б.Е – М.: ДеЛи принт, 2004. – 328 с.

- Санитарные правила и нормы (СанПиН) 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. М.: Минздрав, 2002.

- Федорова А.И., Никольская А.Н. Практикум по экологии и охране окружающей среды: Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 288 с.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Арбитражный метод определения ХПК

Сущность метода. Органические вещества окисляют дихроматом калия в серной кислоте, разбавленной водой (1:1). Дихромат при этом восстанавливается до солей хрома (III) согласно уравнению

Cr2O72- + 14H+ + 6e- = 2Cr3+ + 7H2O

Окисление органических веществ в этих условиях ускоряется и охватывает практически все органические вещества, если вводить в реакционную смесь катализатор – сульфат серебра. При анализе природных вод определение проводят без катализатора. Количество неизрасходованного на окисление дихромата калия в растворе определяют титрованием солью Мора Fe(NH4)2(SO4)2(6H2O. При этом протекает окислительно-восстановительная реакция:

K2Cr2O7 + 6 Fe (NH4)2(SO4)2 + 7H2 SO4 =

=K2 SO4 + Cr2 (SO4)3 + 6 (NH4)2SO4 + 3Fe2 (SO4)3 + 7 H2O

Это основной метод определения окисляемости, он используется при анализе сточных и загрязненных вод, окисляемость которых равна или превышает 100 мг О2/дм3.

В этих условиях не окисляются пиридин и его гомологи, пиррол, пирролидин, пролин, никотиновая кислота и некоторые другие азотсодержащие гетероциклические соединения, бензол, толуол и другие ароматические углеводороды, парафин, нафталин.

Если анализируемая проба содержит неорганические восстановители, то количество их, определяемое отдельно соответствующими методами, должно быть вычтено (в пересчете на кислород) из результата определения ХПК.

Реактивы и оборудование

Серная кислота концентрированная

Сульфат серебра.

N – Фенилантраниловая кислота или ферроин

Дихромат калия, 0,4 Н раствор.

Соль Мора, 0,2 Н. раствор.

Колбы для титрования

Бюретки

Колба с обратным холодильником

Кипелки или кусочки пемзы

Цилиндры

Пипетки

Ход определения.

Подготовка пробы. Анализировать можно предварительно профильтрованную пробу или всю пробу вместе с присутствующим в ней осадком (в зависимости от поставленной цели). Фильтр надо предварительно промыть горячей водой и, проводя фильтрование, отбросить первую порцию (200 – 250 см3) фильтрата. Нельзя фильтровать сточную воду, содержащую вещества, которые могут улетучиваться во время фильтрования или окисляться кислородом воздуха. В таких случаях фильтрование заменяют продолжительным отстаиванием сточной воды и для анализа отбирают пипеткой верхний прозрачный слой.

20 см3 сточной воды вносят в круглодонную колбу вместимостью 100 см3, добавляют 1 мг Ag2SO4, приливают 20 см3 0,4 н. сернохромовой смеси и кипятят на песчаной бане, ровно 4 минут по секундомеру.

Во время кипения горло колбы закрывают воронкой, чтобы объем смеси оставался неизменным. Проводить кипячение в конических колбах не следует, так как из-за большой поверхности дна происходит выпаривание смеси и разложение бихромата калия.

По окончании кипячения содержимое колбы охлаждают, разбавляют дистиллированной водой, переносят в коническую колбу, доводят объем до 100 см3, прибавляют 2 см3 Н3РО4, 7 – 8 капель дифениламина и титрируют 0,2 н. раствором соли Мора до перехода окраски из винно-фиолетовой в зеленую.

Параллельно выполняют контрольный опыт. Для этого в такую же колбу, как и в основном анализе, вводят навеску Ag2SO4, приливают 20 см3 сернохромовой смеси и проделывают все вышеуказанные операции.

Расчет. Химическое поглощение кислорода (ХПК), выраженное числом миллиграммов кислорода на 1 дм3 сточной воды, вычисляют по формуле:

где V1–объем раствора соли Мора, израсходованного на титрование в холостом опыте, см3;

V2 – объем раствора соли Мора, израсходованного на титрование пробы, см3;

H –концентрация титрованного раствора соли Мора, моль-экв/дм3;

ЭО2–– эквивалент кислорода, 8 г/моль-эквивалент;

Vпробы – объем анализируемой сточной воды, см3;

1000 – коэффициент для перехода от граммов к миллиграммам.