## Slide 1: ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШТАНГОВОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН
МДК 02.01 Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования

## Slide 3
Фонд скважин, дающих продукцию, оборудованных УШГН, по нефтяным компаниям на 1 января 2018 года

## Slide 4
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Достоинства ШСН | - приспособленность их работы в условиях малого дебита скважин - обеспечивают высокий напор в ограниченном диапазоне подач от 5 до 50 м3/сут - области подач от 1 до 40 м3/сут - имеют наиболее высокий КПД по сравнению с другими способами добычи нефти (до 37%)
Недостатки ШСН | - чувствительность к такому ряду осложняющих факторов, как кривизна ствола скважины, обводненность продукции, наличие механических примесей - ограничение по глубине спуска насоса (чем глубже, тем выше вероятность обрыва штанг); - малая подача насоса; - громоздкое наземное оборудование

## Slide 5
НАЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ УШГН
СТАНОК-КАЧАЛКА

## Slide 6
1 – перфорированная часть пласта; 2 – штанговый насос; 3 – колонна штанг; 4 – колонна НКТ; 5 – эксплуатационная колонна
3
2
ПОДЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ УШГН

## Slide 7
ШТАНГОВЫЕ ГЛУБИННЫЕ НАСОСЫ
Вставной насос
Вставной насос спускают в скважину в собранном виде (цилиндр вместе с плунжером) на насосных штангах и извлекаются тоже в собранном виде путем подъема штанг.
Трубный (не вставной) штанговый насос
Цилиндр трубных насосов спускают в скважину на НКТ, а плунжер и клапана на насосных штангах. Поднимают такой насос в два приема: сначала извлекают штанги с плунжером и клапанами, а затем НКТ с цилиндром.
Применение вставных насосов значительно ускоряет ремонт скважины, так как для его смены требуется подъем лишь штанговой колонны.

## Slide 8
ПРИНИП РАБОТЫ УШГН
ВСАСЫВАЮЩИЙ КЛАПАН
НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
Ход плунжера вверх
Всасывающий клапан открыт
Нагнетательный клапан закрыт
Ход плунжера вверх
Всасывающий клапан открыт
Нагнетательный клапан закрыт
Ход плунжера вниз
Всасывающий клапан закрыт
Нагнетательный клапан открыт
СК
Вращательное движение от ЭД
Преобразуется в возвратно-поступательное движение
Передается плунжеру ШГН
При ходе плунжера вверх под ним снижается давление и жидкость из межтрубного пространства через открытый всасывающий клапан поступает в цилиндр насоса.
При ходе плунжера вниз всасывающий клапан закрывается, а нагнетательный клапан открывается, и жидкость из цилиндра переходит в подъёмные трубы.