## Slide 1
ОЧИСТКА ЭТИЛЕНА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА

## Slide 2: СОСТАВ КОМАНДЫ
23
Осташкова Арина
Дементьева Софья
Беркина Любовь
аналитика
экономика
технология

## Slide 3
ООО «ИНК»
Компания была основана
в 2000 году
Численность общества составляет 14000 человек
Оборот компании составил 74,3 млрд руб
Производство этилена 650 тыс. т/г
ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ
Незначительные концентрации сернистых соединений CO могут
отравлять катализаторы полимеризации, снижая выход и качество продукции.
ПРОБЛЕМА
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Актуальность проекта:
Очистка этилена является важным этапом в производстве полимеров
Задачи:
1. Собрать информационные сведения
2. Выбрать наиболее подходящий метод очистки
3. Провести анализ устойчивости проекта
4. Оценить экономическую эффективность
Чистота этилена после очистки – 99,95%
Содержание примесей: Ацетилен – не более 5 ppm
Сера – не более 1 ppm
CO2 – не более 5 ppm

## Slide 4: ИРКУТСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ

## Slide 5
Абсорбция щелочными растворами: поглощение сернистых соединений щелочными растворами, такими как растворы гидроксида натрия или калия.
Каталитическое гидрирование: превращение сернистых соединений в менее вредные вещества (например, H2S в H2) под действием катализаторов, таких как никель (Ni) или палладий (Pd).
Адсорбция активированным углем: адсорбирование различных веществ, включая
сернистые соединения.
Криогенная очистка: разделение компонентов этиленовой смеси при низких температурах.
ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТАНОВКИ

## Slide 6
МЕТОД | ЭФФЕКТИВНОСТЬ | СТОИМОСТЬ | НЕДОСТАТКИ
Абсорбция щелочными растворами | Средняя | Низкая | Образование сточных вод
Каталитическое гидрирование | Высокая | Средняя | Требуется селективный катализатор
Адсорбция активированным углем | Средняя | Низкая | Требуется регенерация
Криогенная очистка | Высокая | Высокая | Высокие энергозатраты
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА МЕТОДОВ ОЧИСТКИ

## Slide 7: ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ
ГИДРИРОВАНИЕ
АДСОРБЦИОННАЯ
АБСОРЦИОННАЯ
высокая эффективность удаления примесей, возможность достижения высокой степени очистки, низкая стоимость и простота эксплуатации
ограниченная емкость по примесям, частая регенерация, чувствительны к влаге, не всегда является селективным процессом
высокая возможность обработки больших объемов газа и относительно низкая температура процесса
высокое потребление энергии на регенерацию абсорбента
позволяет снизить расход драгоценного металла в катализаторе и повысить его активность, обеспечивает стабильную работу и избежание потерь этилена
требует предварительной очистки от сернистых соединений, низкая селективность некоторых катализаторов гидрирования

## Slide 8
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ АДСОРБЕРОВ
АДСОРБЕНТ | АДСОРБЦИОННАЯ ЕМКОСТЬ | СЕЛЕКТИВНОСТЬ | РЕГЕНЕРАЦИЯ | СТОИМОСТЬ
Цеолиты | Высокая | Высокая (зависит от типа цеолита) | Термическая десорбция, вакуумная десорбция | Средняя
Активированный уголь | Средняя | Низкая | Термическая десорбция, промывка растворителями | Низкая
Силикагель | Низкая | Средняя (для полярных загрязнителей) | Термическая десорбция | Низкая
MOF | Очень высокая | Очень высокая (зависит от типа MOF) | Термическая десорбция, вакуумная десорбция | Высокая
Глины | Низкая | Низкая | Термическая десорбция | Очень низкая

## Slide 9: ЦЕОЛИТЫ
алюмосиликатные материалы с микропористой структурой, обладающие уникальными адсорбционными и каталитическими свойствами
кристаллическая структура состоит из тетраэдров SiO4 и AIO4, соединенных между собой через атомы кислорода, образуя трехмерную систему каналов и полостей
РЕГЕНЕРАЦИЯ ЦЕОЛИТОВ
Регенерация
Очистка
Поток этилена
Регенерация
Регенерация
продувка инертным горячим газом (азотом 120° выдувают из сорбента этилен, азотом 290° выдувают остальные компоненты)
охлаждение адсорбента

## Slide 10
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЦЕОЛИТОВ
ТИП ЦЕОЛИТА | РАЗМЕР ПОР (Ӑ) | ЕМКОСТЬ АДСОРБЦИИ (МГ/Г) | СЕЛЕКТИВНОСТЬ ПО СЕРНИСТЫМ СОЕДИНЕНИЯМ | УСЛОВИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ
X | 7.4 | 10-30 | Широкий спектр | 200-300 °C, N2
Y | 7.4 | 15-35 | Широкий спектр, высокая гидрофобность | 200-300 °C, N2
ZSM-5 | 5.5 | 5-15 | H2S, СOS | 300-400°C, N2
Ag-X | 7.4 | 30-50 | Меркаптаны | 250-350 °C, N2
Cu-ZSM-5 | 5.5 | 10-25 | H2S, СOS | 350-450 °C, N2

## Slide 11: МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АДСОРБЕР НА ОСНОВЕ Аl2O3
Получен путем нанесения на его поверхность наночастиц оксида меди. Оксид меди обладает высокой каталитической активностью в отношении окисления СО, что способствует его адсорбции.

## Slide 12
РЕШЕНИЕ
Адсорбер с неподвижным слоем адсорберов (цеолиты Ag-X; Cu-ZSM-5 и модифицированный адсорбер на основе Аl2O3)

## Slide 13
ОЧИСТКА ЭТИЛЕНА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА